Spezifikationstext TFD Rigid just click

| Pos. |  | Produktbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Allgemeine Information TFD Rigid just click heterogene, elastische Bodendiele mit Holzoptik, Bodenbelag nach ISO 10582 aus heterogenem PVC ..............m² TFD Rigid just click Größe gemäß EN 427: 21,8 x 121 mm Stärke der Nutzschicht ISO 24340: 0,30 mm Gesamtstärke ISO 24346: 4,0 mm IXPE Dämmrücken: 1,0 mm Grundgewicht ISO 23997: ca 6,4 kg/m² Schalldämmung ISO 10140-1: ca. 15 dB Residualdruck ISO 24343-1: 0,05 mm Brandverhalten ISO 13501-1: Bfl-s1 Gebrauchsklasse 10582: 23/31/42 Rutschfestigkeit DIN 51130: R10 Farbe nach Kundenspezifikation Der Untergrund muss vor der Verlegung gemäß VOB Teil C DIN 18356 geprüft werden. Der Untergrund muss eben, rissfrei, trocken, sauber und stabil sein, entsprechend den Anforderungen nach DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“. Verarbeitung gemäß den Montageanweisungen des Lieferanten. Reinigung und Pflege gemäß der Empfehlung des Lieferanten. Herkunft: TFD Floortile TFD Floortile B.V. De Vesting 2 7722 GA Dalfsen Niederlande T: +31 529 431466 info@tfd-floortile.com www.tfd-floortile.com |