Especificaciones de TFD Easy

| Pos. |  | Descripción del producto |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Información general TFD Easy Tabla de tarima heterogénea y elástica con apariencia de madera, revestimiento de suelo de PVC heterogéneo según ISO 10582. ..............m² TFD Easy Formato según EN 427: 22,8 x 121,9 mm x 2,5 mm Espesor de la capa de desgaste ISO 24340: 0,55 mm Espesor total ISO 24346: 2,5 mm Peso base ISO 23997: aprox. 4,2 kg/m² Estabilidad dim. ISO 23999: 0,05% Aislamiento acústico ISO 10140-1: aprox. 4 dB Huella residual ISO 24343-1: 0,04 mm. Comportamiento frente al fuego ISO 13501-1: Bfl-s1 Clase de utilización 10582: 23/33/42 Resistencia al deslizamiento DIN 51130: R10 Color según las especificaciones del cliente El suelo base debe ser revisado antes de la instalación de acuerdo con la norma VOB Parte C DIN 18356. El suelo base debe ser uniforme, sin grietas, seco, limpio y firme, de acuerdo con los requisitos de la norma DIN 18202 "Tolerancias para estructuras de edificación" Procesado según las instrucciones de instalación del proveedor. Limpieza y mantenimiento según la recomendación del proveedor. Procedencia: TFD Floortile TFD Floortile B.V. De Vesting 2 7722 GA Dalfsen Países Bajos T: +31 529 431466 info@tfd-floortile.com www.tfd-floortile.com |